## Slide 1: Технические характеристики основных устройств персонального компьютера (ПК)

## Slide 2: Основные технические характеристики центрального процессора (ЦП)
Тактовая частота
Разрядность
Кэш-память
Количество ядер
Частота и разрядность системной шины
Объём оперативной памяти

## Slide 3: Тактовая частота
Тактовая частота - показатель скорости выполнения команд центральным процессором.
Такт - промежуток времени, необходимый для выполнения элементарной операции.
Единицей одного такта принято считать 1 Гц (Герц). Это значит, что если частота равна 1 ГГц (Гига Герц), то ядро процессора выполняет 1 млрд. тактов.

## Slide 4: Разрядность процессора
Разрядность процессора - величина, которая определяет количество информации, которое центральный процессор способен обработать за один такт.
Например, если разрядность процессора равна 16, это значит, что он способен обработать 16 бит информации за один такт. Чем выше разрядность процессора, тем большие объемы информации он может обрабатывать.
В настоящее время используются 32- и 64-разрядные процессоры.

## Slide 5
Системная ши́на в архитектуре компьютера — подсистема, служащая для передачи данных между функциональными блоками компьютера. Она соединяет процессор с остальными устройствами в системном блоке.
В состав системной шины процессора входят:
шина адреса,
шина данных
шина управления.
Главными характеристиками шины являются ее разрядность и частота работы. Частота шины — это тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и системной шиной компьютера.
Частота и разрядность системной шины

## Slide 6: Кэш-память
Это быстродействующая память компьютера. Она предназначена для временного хранения информации, необходимых центральному процессору. Кэш-память, как и обычная память, имеет разрядность . Чем выше разрядность кэш-памяти тем с большими объемами данных может она работать.
Различают кэш-память трех уровней:
первого (L1), второго (L2) и третьего (L3).
Наиболее часто в современных компьютерах применяют первые два уровня.

## Slide 7: Кэш-память
Кэш-память первого уровня (L1) является самой быстрой и самой дорогой памятью. Она расположена на одном кристалле с процессором и работает на его частоте. Используется непосредственно ядром процессора. Емкость кэш-памяти первого уровня невелика и исчисляется килобайтами (обычно не более 128 Кбайт)
Кэш-память второго уровня (L2) — это высокоскоростная память, выполняющая те функции, что и кэш L1, имеет более низкую скорость, но больший объем (от 128 Кбайт до 12 Мбайт)
Кэш-память третьего уровня (L3) расположена на материнской плате. L3 значительно медленнее L1 и L2, но быстрее оперативной памяти. Объем L3 больше объема L1 и L2. Кэш-память третьего уровня встречается в очень мощных компьютерах

## Slide 8: Количество ядер
Наличие нескольких ядер значительно увеличивает производительность процессора.
Многоядерность процессора позволяет реализовать функцию многозадачности: распределять работу приложений между ядрами процессора. Это означает, что каждое отдельное ядро работает со «своим» приложением.

## Slide 9
Объем оперативной памяти
Измеряется в байтах:
Кб – килобайты
Мб – мегабайты Гб – гигабайты
1 Гб = 1024 Мб; 1 Мб= 1024 Кб; 1 Кб = 1024 байт
Объем оперативной памяти влияет на производительность компьютера. При недостатке оперативной памяти некоторые программы будут «зависать» - очень долго выполнять команды или совсем не смогут их выполнить

## Slide 10: Конфигурация компьютера
Конфигурацией (или спецификацией) компьютера называют характеристики устройств, которые в этот компьютер включены. Конфигурация компьютера определяется задачами, которые на нем решают

## Slide 11: Пример расшифровки записи сокращенной конфигурации:
Pentium 4-2400/512/120Gb/128Mb GeForce FX5900/ 52xCD/FDD/Sound/LAN/ATX
Pentium4 - 2400 - процессор Intel Pentium4 с тактовой частотой 2400 мегагерц
512 - оперативная память объемом 512 мегабайт
120Gb - жесткий диск объемом 120 гигабайт
128Mb GeForce FX5900 - видеокарта GeForce FX5900 с объемом видеопамяти 128 мегабайт
52xCD - дисковод для CDROM с максимальной скоростью чтения 52
FDD - дисковод для чтения гибких дисков 3.5"
Sound - звуковая карта
LAN - сетевая плата
ATX - компьютерный корпус форм-фактора ATX

## Slide 12: Задание. Расшифруйте конфигурацию:
Intel Pentium D 3.4GHz /2048Mb /300Gb /256Mb GeForce 7600GS /DVD±RW /Sound /Lan /Inwin ATX 430W
Intel Celeron 3066MHz /512Mb /200Gb /256Mb GeForce 7300LE /FDD /DVD /Sound /Lan /ATX 350W
Intel Pentium D 2.993GHz /512Mb /200Gb /256Mb GeForce 7300LE /FDD /DVD /Sound /Lan /ATX 350W